Karta katalogowa

Panelu fotowoltaiczny monokrystaliczny QM-HC120 370W Long 1776*1052*35mm

PARAMETRY TECHNICZNE

KWALIFIKACJE I CERTYFIKATY WALIFIKACJE I CERTYFIKATY

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada normie DIN EN 50380

IEC 61215 :2016; IEC 61730:2016, klasa stosowania A

ISO14001:2004 UE100050R0; ISO 9001:2008 UE1000347R0

Norma IEC 61701:2011:Certyfikat odporności na mgłę solną

Norma IEC 62716 ed. 1.0 Kwiecień 2011:Certyfikat odporności

na amoniak

Norma IEC 62804-1:2015: Warunki pogodowe APT: Certyfikat

odporności na efekt PID

GWARANCJA WYDAJNOŚCI

Minimalnie 98% mocy znamionowej ciągu pierwszego roku.

Następnie spadek o maks. 0,54% na rok.
Przynajmniej 92,6% mocy znamionowej po 10 latach.
Przynajmniej 83,6% mocy znamionowej po 25 latach

# Text boxes

Moduł fotowoltaiczny QM-SOLAR o mocy do 370 W to najmocniejszy moduł tego typu na rynku. Zasilany przez 120 ogniw moduł QM-SOLAR  został specjalnie zaprojektowany dla dużych elektrowni słonecznych, tak aby znacząco obniżyć koszty inwestycji. Tylko MONO oferuje najwyższą  jakość i sprawność w technologii monokrystaliczne wydajności i efektywności do 21,03 % dzięki unikalnemu systemowi ogniw

| MODUŁ FOTOWOLTAICZNY | QM-HC120 370W Long 1776*1052*35mm monokrystaliczne |
| --- | --- |
| Moc w punkcie MPP Pmax | 370 W |
| Prąd zwarcia ( Isc ) | 11.49 A |
| Napięcie jałowe ( Voc ) | 40.90 V |
| Prąd w punkcie MPP ( Imp ) | 10.79 A |
| Napięcie w punkcie MPP ( Vmp ) | 34.3 V |
| Efektywność η | ≥ 21,03 % |
| Wymiary | 1776mm × 1052 mm × 35mm (łącznie z ramą) |
| Waga | 20 kg |
| Przednia powłoka | 3,2 mm termicznie wzmocnione szkło z technologią antyrefleksyjną |
| Tylna powłoka | folia wielowarstwowa |
| Rama | aluminium anodowane |
| Ogniwo | 120szt QM-SOLAR ogniwa słoneczne monokrystaliczne |
| Kabel | 4 mm² kabla solarnego; (+) ≥ 1200 mm |
| Urządzenie wtykowe , Klasa ochronności | MC4-EVO 2 ; IP68 , 1500V DC (IEC) |
| Obciążenie wiatrem / śniegiem | 5400 / 2400 Pa |
| Ochrona przeciwpożarowa / Klasa Bezpieczeństwa | C / II |
| Gwarancja | 25-letnią gwarancją na liniową pracę |